Raport MIPS

a. cele 4 instructiuni alese suplimentar

Instructiuni de tip R:

MULTU

XOR

Instructiun de tip I:

ORI

BNE

b. tabelul cu valorile semnalelor de control pentru toate instructiunile, facut in laboratoarele anterioare (direct in raport). Template tabel aici (se adapteaza dupa caz):

Instrucțiune	Opcode Instr(15-13)	RegDst	ExtOp	ALUSrc	Branch	<Br?> (opțional)	Jump	JmpR (opțional)	MemWrite	MemtoReg	Reg Write	ALUOp (1:0)	func Instr(2-0)	ALUCtrl (2:0)
ADD	000	1	0	0	0		0		0	0	1	000 (+)	000	0000 (+)
SUB	000	1	0	0	0		0		0	0	1	000 (-)	001	0001 (-)
SLL	000	1	0	0	0		0		0	0	1	000 (<<)	010	0010 (<<)
SRL	000	1	0	0	0		0		0	0	1	000 (>>)	011	0011 (>>)
AND	000	1	0	0	0		0		0	0	1	000 (&)	100	0100 (&)
OR	000	1	0	0	0		0		0	0	1	000 (|)	101	0101 (|)
MULTU	000	1	0	0	0		0		0	0	1	000 (*)	110	0110 (*)
XOR	000	1	0	0	0		0		0	0	1	000 (^)	111	0111 (^)
ADDI	001	0	1	1	0		0		0	0	1	001(+)	-	1000()
LW	010	0	1	1	0		0		0	1	1	010(+)	-	1001()
SW	011	X	1	1	0		0		1	X	0	011(+)	-	1010()
BEQ	100	X	1	0	1		0		0	X	0	100(+)	-	1011()
ORI	101	0	1	1	0		0		0	0	1	101(|)	-	1100()
BNE	110	X	1	0	1		0		0	X	0	110(+)	-	1101()
JUMP	111	X	1	X	0		1		0	X	0	111(||)	-	1110()
OTHER	-	X	X	X	0		0		0	0	0	-		1111()

c. descrierea in cuvinte (si cod C daca e disponibil) a programului scris si executat de procesor (cel incarcat in memoria rom)

Programul incarcat in memoria ROM efectueaza un calcul simlu si face XOR cu rezultatul acestuia, obtinand rezultatul final in registrul 7. Mai intai memoreaza numerele in regisre, efectueaza adunarea registrelor, salveaza rezultatul intr-un alt registru, dupa care asemanator efectueaza si scaderea din urmatoarea paranteza, efectueaza scaderea dintre registrele ce au memorate rezultatele din paranteza, memoreaza rezultatul scaderii in registrul 5, adauga cifra 5 in registrul 6 si efectueaza XOR intre reg. 5 si 6.

d. trasarea executiei programului (direct in raport sau poze dupa foi inserate in document), dacă există un ciclu repetitiv – se traseaza prima iterație. Aici trebuie explicat numeric ce valori se calculeaza la fiecare instructiune si ce valori relevante apar in calea de date pe campurile afisate pe SSD (exemplu mai jos).

    B"001_000_001_0000011", --addi $1 $0 3 (memoram 3 in reg 1)
RD1= 0, RD2= 1, Ext_Imm=3 , ALURes_signal= 1, MemData= X"0001"

    B"001_000_010_0000110", --addi $2 $0 5 (memoram 5 in reg 2)
RD1=0 , RD2=2 , Ext_Imm=6 , ALURes_signal= 2, MemData= X"0010"

    B"000_001_010_011_0_000", --add $3 $1 $2 (adunam registrul 1 si 2 si mem in 3)
RD1=1 , RD2=2 , Ext_Imm= 48, ALURes_signal= 3, MemData= X"0011"

    B"001_000_001_0001100", --addi $1 $0 12 (memoram 12 in reg 1)
RD1= 0, RD2= 1, Ext_Imm=12 , ALURes_signal= 1, MemData= X"0001"

    B"001_000_010_0000110", --addi $2 $0 6 (memoram 6 in reg 2)
RD1= 0, RD2= 2, Ext_Imm=6 , ALURes_signal= 2, MemData= X"0010"

    B"0_001_010_100_0_10010", --sub $4 $1 $2 (scadem registrul 1 si 2 si mem in 4)
RD1=1 , RD2=2 , Ext_Imm= 18, ALURes_signal= -1, MemData= X"0001"

    B"0_010_100_101_0_10010", --sub $5 $3 $4 (scadem registrul 3 si 4 si mem in 5)
RD1= 2, RD2=4 , Ext_Imm= 65490, ALURes_signal= -2, MemData= X"0010"

    B"001_000_110_0000110", --addi $6 $0 5 (memoram 5 in reg 6)
RD1=0 , RD2=6 , Ext_Imm= 6, ALURes_signal= 6, MemData= X"0110"

    B"000_101_110_110_0_000", --xor $7 $5 $6 (xor intre reg 5 si 6)
RD1=5 , RD2=6 , Ext_Imm=65504 , ALURes_signal= 11, MemData=X"1011"

e. daca exista activitati (parti din procesor) incomplete din laboratoarele 4-7 se va mentiona explicit acest lucru in raport

Observand si schema procesorului, si bazandu-ma si pe arhiva cu lucrarile incarcate in saptamanile trecute, nu cred ca exista activitati incomplete din laboratoarele trecute.

f. corectitudinea descrierii vhdl (este totul descris in vhdl, exista erori? Daca da, explicatii!, print screen cu RTL schematic la nivelul de sus unde se vad unitatile implementate IF, ID, EX, etc)

Nu exista erori vizibile, programul nu este testat pe placuta dar generarea schematica si a fisierului .bit nu releva erori.